Приложение № 1 к постановлению главы

местной администрации г. Струнино № 849 от 10.12.2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ОАО «Струнинский тепло-водоканал» в сфере водоотведения на 2016-2018 гг.

| 1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Открытое акционерное общество «Струнинский тепло-водоканал» (ОАО «СТВК») |
| --- | --- | --- |
|  | юридический адрес | 601670, Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, ул. Островского, д. 2А |
|  | фактический адрес | 601670, Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, ул. Островского, д. 2А |
|  | ИНН | 3311016552 |
|  | КПП | 331101001 |
|  | ОГРН | 1073339002296 |
| 2. | Основание для разработки инвестиционной программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.02.2013 г. №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Приказ Минстроя РФ от 25.02.2014 г. №66/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 г. №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». Постановление Главы местной администрации города Струнино Александровского района Владимирской области от 12.11.2014 г. №558 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Струнино на 2014-2028 г.г.». |
| 3. | Описание системы водоотведения | Централизованная система водоотведения города Струнино представляет собой систему инженерных сооружений, состоящую из: - двух канализационно-насосных станций (КНС-1 на ул. Лермонтова, КНС-2 на ул. Воронина), - очистных сооружений, - самотечных и напорных канализационных сетей. |
| 4. | Имущественная принадлежность объектов централизованной системы водоснабжения | Объекты централизованной системы водоотведения принадлежат на праве собственности Муниципальному образованию город Струнино Александровского района Владимирской области. Эксплуатацию муниципального имущества, участвующего в перекачке и очистке промышленных и бытовых стоков, осуществляет ОАО «Струнинский тепло-водоканал» по договору аренды. Часть трубопроводов, по которым осуществляется централизованное водоотведение г. Струнино, является бесхозяйной. |
| 3. | Цели разработки и реализации инвестиционной программы | 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет приведения качества очистки сточных вод к нормативным требованиям. 2. Снижение.расхода электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод; 3. Улучшение условий труда основного производственного персонала очистных сооружения (снижение вредного воздействия уровня шума). |
| 4. | Задачи разработки и реализации инвестиционной программы | 1. Модернизация системы очистки сточных вод с применением современных технологии. 2. Реконструкция технологического оборудования системы биологической очистки сточных вод. 3. Замена низкоэффективного электропотребляющего оборудования на современное энергоэффективное. |
| 5. | Требования по разработке инвестиционной программы | Выполнить анализ существующего состояния системы централизованного водоотведения города Струнино с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг потребителям. Разработать план-график технических мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения. Определить финансовые потребности на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы, а также источники его финансирования. Рассчитать плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. Произвести предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой организации коммунального комплекса в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ. |
| 6. | Условия по разработке инвестиционной программы | Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику с разбивкой по годам реализации инвестиционной программы. Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Оценка сметной стоимости объектов капитального строительства при наличии проектно-сметной документация и смет в качестве обоснования объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, должна быть проведена независимой организации. Размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных мероприятиями, определяется в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации. Величина нормативной прибыли при определении расходов на капитальные вложения (инвестиции) на каждый год реализации инвестиционной программы не должна превышать 7 процентов суммы, включаемых в необходимую валовую выручку расходов, указанных в подпунктах «а» - «ж» пункта 38 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. №406. |
| 7. | Содержание инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать: 1. Паспорт инвестиционной программы. 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. 3. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы. 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию. 5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года. 6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы. 7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы. 8. План снижения сбросов и программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены). 9. Перечень установленных в отношении объектов централизованной системы водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации. 10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащей в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы. |
| 7. | Период реализации инвестиционной программы | 2016 – 2018 гг. |
| 8. | Перечень проектов инвестиционной программы | Реконструкция технологического оборудования системы биологической очистки сточных вод: 1.1 Очистка секций аэротенка от остатков активного ила и мусора; 1.2 Восстановление железобетонных ограждений коридоров резервуара аэротенка. 2. Замена турбокомпрессора ТВ 80-1,6М-01 мощностью 160 кВт на два компрессора 32ВФ-23/1,5СМ2У. 3. Установка шумоглушителей, фильтров-глушителей и компрессоров на два компрессора 32ВФ-23/1,5СМ2У. 4. Модернизация системы обеззараживания сточных вод. 5. Реконструкция пористых диффузоров аэротенка с установкой трубчатой системы аэрации «ПОЛИПОР». 6. Замена насосного агрегата СМ 250-200-400/6 мощностью 75 кВт на насос СМ 150-125-400а мощностью 45 кВт. 7. Установка частотного преобразователя на электродвигатель сточно-массного насоса СМ 150-125-400а. 8. Реконструкция системы отвода илового осадка от аэротенка (с устройством дороги). 9. Реконструкция системы отвода илового осадка от контактного резервуара. |
| 9. | Целевые индикаторы инвестиционной программы | Целевой индикатор Единица измерения 2016 год (на начало периода) 2018 год (на конец периода) Показатели надежности и бесперебойности водоотведения Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км. 7,27 7,27 Показатели качества очистки сточных вод Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения % 0,00 0,00 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы % 0,7857 0,6429 Показатели энергетической эффективности централизованной системы водоотведения Удельный расход электроэнергии на перекачку и очистку бытовых стоков кВт.ч./куб.м. 1,78 1,48 Удельный расход электроэнергии на очистку промышленных стоков кВт.ч./куб.м. 1,20 1,20 Износ объектов системы водоотведения % 91,00 40,00 |
| 10. | Источники финансирования инвестиционной программы | Собственные средства регулируемой организации, учтенные в тарифе на водоотведение, и средства бюджета муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области |
| 11. | Срок и форма представления инвестиционной программы на утверждение в уполномоченный орган исполнительной власти | Инвестиционная программа, согласованная органом местного самоуправления, представляется организацией коммунального комплекса в департамент жилищно-коммунального хозяйства (уполномоченный орган администрации Владимирской области по утверждению инвестиционных программ организаций) в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде до 1 мая 2016 года. |
| 12. | Порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы | Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы ОАО «Струнинский тепло-водоканал» в сфере водоотведения производится в соответствии с порядком, определенным главой 4 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641. |